## Slide 1: 第2章 8086的指令系统

## Slide 2: 引言
计算机的指令系统就是指该计算机能够执行的全部指令的集合
每种计算机都有它支持的指令集合
16位8086指令系统是Intel80x86系列微处理器指令系统的基础
Intel80x86系列微处理器指令系统：
  整数指令
  浮点指令；汇编语言--x86汇编指令集大全 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/53394807
  多媒体指令 MMX

## Slide 3: Intel SIMD(Single Instruction stream Multiple Data stream) 指令集发展
MMX:多媒体扩展指令集
SSE系列指令集：单精度浮点指令集
AVX系列指令集：向量处理

## Slide 4: 8086指令系统概述
Intel 8086指令系统共有117条基本指令
可分成6个功能组
  ① 数据传送类指令
  ② 算术运算类指令
  ③ 位操作类指令
  ④ 串操作类指令
  ⑤ 控制转移类指令
  ⑥ 处理机控制类指令

## Slide 5: 学习要点
指令的功能——该指令能够实现何种操作。通常指令助记符就是指令功能的英文单词或其缩写形式
指令支持的寻址方式——该指令中的操作数可以采用何种寻址方式
指令对标志的影响——该指令执行后是否对各个标志位有影响，以及如何影响
其他方面——该指令其他需要特别注意的地方，如指令执行时的约定设置、必须预置的参数、隐含使用的寄存器等

## Slide 6: 汇编语言指令格式
由4部分组成：
标号: 指令助记符 目的操作数,源操作数 ; 注释
  标号表示该指令在主存中的逻辑地址
  每个指令助记符就代表一种指令
  目的和源操作数表示参与操作的对象
  注释是对该指令或程序段功能的说明

## Slide 7: 2.1 数据传送类指令
数据传送是计算机中最基本、最重要的一种操作
传送指令也是最常使用的一类指令
传送指令把数据从一个位置传送到另一个位置
除标志寄存器传送指令外，均不影响标志位
重点掌握
  MOV XCHG
  PUSH POP
  LEA

## Slide 8: 2.1.1通用数据传送类指令
提供方便灵活的通用传送操作
有3条指令 MOV /XCHG/XLAT
1. 传送指令MOV
格式： mov dest,src; dest<-src
      MOV reg/mem,imm ； 立即数送寄存器/主存
      MOV reg/mem/seg,reg； 寄存器送寄存器/段寄存器/主存
      MOV reg/seg,mem ； 主存送寄存器/段寄存器
      MOV reg/mem,seg ； 段寄存器送寄存器/主存

## Slide 9: 例2.1立即数传送
MOV AL,4 ；AL←4， 字节传送
  目的操作数为 8bit宽寄存器
MOV CX,0FFH ；CX←00FFH，字传送
  MASM规定十六进制数如果以字母开头需要添加前导0，以区别于标识符
MOV SI,200H ；SI←0200H， 字传送
  目的操作数为16bit宽寄存器
MOV BYTE PTR [SI],0AH ； BYTE PTR 说明是字节操作
MOV WORD PTR [SI+2],0BH ；WORD PTR 说明是字操作
  为保证MOV指令源与目的之间的长度匹配，采用PTR说明符确定目的操作数的宽度

## Slide 10: 例2.2 其他传送
    MOV AX,BX ；AX←BX，字传送
    MOV AH,AL ；AH←AL，字节传送
    MOV DS,AX ；DS←AX，字传送
    MOV [BX],AL ；[BX]←AL，字节传送
    MOV AL,[BX]
    MOV DX,[BP] ；DX←SS:[BP]
    MOV ES,[SI] ；ES←DS:[SI]
    MOV [SI],DS
    MOV AX,ES ；AX←ES
    MOV DS,AX ；DS←AX←ES

## Slide 11: MOV指令传送小结
立即数
存储器
通用寄存器
AX BX CX DX
BP SP SI DI
段寄存器
CS DS ES SS
注：
存储单元之间不可以直接传送
立即数只能作为源操作数
立即数不直接送段寄存器
段寄存器之间不传送

## Slide 12: 非法传送实例
两个操作数的类型不一致
    绝大多数双操作数指令，除非特别说明，目的操作数与源操作数必 须类型一致，否则为非法指令。
  例：MOV AL,050AH ；
  非法指令：050AH为字，而AL为字节
  寄存器有明确的字节或字类型，有寄存器参与的指令其操作数类型就是寄存器的类型
  对于存储器单元与立即数同时作为操作数的情况，必须显式指明：byte ptr指示字节类型，word ptr指示字类型
例：mov byte ptr [bx], 0ffh;

## Slide 13: 非法传送实例
两个操作数不能都是存储器
    传送指令很灵活，但主存之间的直接传送却不允许
  8086指令系统不允许两个操作数都是存储单元（除串操作指令），要实现这种传送，可通过寄存器间接实现
  例：MOV AX,BUFFER1; AX←BUFFER1（将BUFFER1内容送AX）
  MOV BUFFER2,AX ; BUFFER2←AX
  //这里BUFFER1和BUFFER2是两个字变量
  //实际表示直接寻址方式

## Slide 14: 非法传送实例
段寄存器的操作有一些限制
  段寄存器属专用寄存器，对他们的操作能力有限
  不允许立即数传送给段寄存器
    例：MOV DS,100H
  不允许直接改变CS值
    例：MOV CS,[SI]
  不允许段寄存器之间的直接数据传送
    MOV DS,ES

## Slide 15: 2. 交换指令XCHG
交换源和目的操作数的内容
格式：
  XCHG reg, reg/mem ；reg <-> reg/mem
例2.6 用交换指令实现寄存器之间的数据交换
    MOV AX,1234H ;AX=1234H
    MOV BX,5678H ; BX=5678H
    XCHG AX,BX ; AX=5678H，BX=1234H
    XCHG AH,AL ; AX=7856H

## Slide 16: 2. 交换指令XCHG
例2.7 用交换指令实现寄存器与存储器之间的数据交换
    XCHG AX,[2000H] ；字交换
    XCHG [2000H],AX
    XCHG AL,[2000H] ；字节交换
     XCHG [2000H],AL
注： 不能在存储器与存储器之间对换数据

## Slide 17: 3. 换码指令XLAT
将BX指定的缓冲区中、AL指定的位移处的一个字节数据取出赋给AL
指令格式：
  XLAT ；AL←DS:[BX+AL]
例2.8 ：将首地址为100H的表格缓冲区中的3号数据取出
MOV BX,100H
MOV AL,03H
XLAT
换码指令没有显式的操作数，使用了隐含寻址方式
常用于将一种代码转换为另一种代码
换码指令执行前：
  主存建立一个字节量表格，包含要转换成的目的代码
  表格首地址存放于BX，AL存放相对表格首地址的位移量
换码指令执行后：
  将AL寄存器的内容转换为目标代码

## Slide 18: 2.1.2 堆栈操作指令
堆栈：按照后进先出(LIFO)的原则组织的存储器空间（栈）
队列：按照先进先出(FIFO)的原则组织的存储器空间（堆）
如果堆栈按照底部为高地址，顶部为低地址组织，则栈顶是地址较小的一端（低端）用SP指针指定
LIFO
FIFO

## Slide 19: 进栈与出栈操作
进栈指令
  PUSH r16/m16/seg
  ；SP←SP－2
  ；SS:[SP]←r16/m16/seg
  例2.9：将7821压入堆栈
      MOV AX, 7821H
      PUSH AX
    将主存单元DS:[2000H]的一个字入栈
    PUSH [2000H]
Word
Stack
SP-2
PUSH
POP
SP+2
栈地址增长方向

## Slide 20: 堆栈的操作
  出栈指令
    POP r16/m16/seg
    ；r16/m16/seg←SS:[SP]
    ；SP←SP＋2
  例2.10 ：将栈顶一个字的内容弹出送入AX寄存器
    pop AX
    将栈顶一个字送入主存DS:[2000H]
    pop [2000H]

## Slide 21: 堆栈的特点
堆栈操作的单位是字，进栈和出栈只对字量
字量数据从栈顶压入和弹出时，都是低地址字节送低字节，
高地址字节送高字节
堆栈操作遵循先进后出原则，但可用存储器寻址方式随机存取堆栈中的数据
堆栈常用来
  临时存放数据
  传递参数
  保存和恢复寄存器

## Slide 22: 堆栈的特点
例2.11 现场保护恢复
PUSH AX ；进入子程序后
PUSH BX
PUSH DS
...
POP DS ；返回主程序前
POP BX
POP AX
对称式

## Slide 23: 堆栈操作
8086处理器的堆栈段是“向下生长”的，即随着数据进栈，堆栈指针SP的值逐渐减小，初始时，SP指向栈底。
图2-2 8086处理器堆栈操作
栈增长的方向是地址减小的方向

## Slide 24: 2.1.3 标志传送指令
标志位操作指令直接对CF、DF、IF标志进行复位或置位
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容，方便进行对各个标志位的直接操作
有2对4条指令
  低8位传送：LAHF和SAHF
  16位传送： PUSHF和POPF

## Slide 25: 2.1.3 标志传送指令
LAHF
  AH←FLAGS的低字节
  LAHF指令将标志寄存器的低字节送寄存器AH
  SF/ZF/AF/PF/CF状态标志位分别送入AH的第7/6/4/2/0位，而AH的第5/3/1位任意
SAHF
  FLAGS的低字节←AH
  SAHF将AH寄存器内容送FLAGS的低字节
  用AH的第7/6/4/2/0位相应设置SF/ZF/AF/ PF/CF标志

## Slide 26: 2.1.3 标志传送指令
PUSHF
  SP←SP－2
  SS:[SP]←FLAGS
  PUSHF指令将标志寄存器的内容压入堆栈，同时栈顶指针SP减2
POPF
  FLAGS←SS:[SP]
  SP←SP＋2
  POPF指令将栈顶字单元内容送标志寄存器，同时栈顶指针SP加2

## Slide 27: 例2.12 置位单步标志
PUSHF ；保存全部标志到堆栈
POP AX ；堆栈中取出全部标志
OR AX,0100H ；利用逻辑或指令设置D8=TF=1，
；AX其他位不变
PUSH AX ；将AX压入堆栈
POPF ；FLAGS←AX
；将堆栈内容取到标志寄存器

## Slide 28: 2. 标志位操作指令
标志位操作指令直接对CF、DF、IF标志进行复位或置位，常用于特定的情况
对标志位进行设置的指令
  CLC STC CMC
  CLD STD
  CLI STI

## Slide 29: 2.1.4 地址传送指令
地址传送指令将存储器单元的逻辑地址送至指定的寄存器
    有效地址传送指令 LEA
    指针传送指令 LDS和LES
注意：不是获取存储器单元的内容
1. LEA ； 将存储器操作数的有效地址传送至指定的16位寄存器中
  格式：LEA r16,mem ；r16←mem的有效地址EA
  例2.13 ：有效地址的获取
  MOV BX,0400H
  MOV SI,3CH
  LEA BX,[BX+SI+0F62H]
  //BX＝0400H＋003CH＋0F62H＝139EH

## Slide 30: 2.1.4 地址传送指令
2. 指针传送指令
  LDS r16,mem
  ；r16←mem
  ；DS←mem+2
  LDS指令将主存中mem指定的字送至r16，并将mem的下一个字送DS寄存器
  LES r16,mem
  ；r16←mem
  ；ES←mem+2
  LES指令将主存中mem指定的字送至r16，并将mem的下一个字送ES寄存器

## Slide 31: 2.1.4 地址传送指令
例2.14 地址指针传送
MOV WORD PTR [3060H],0100H
MOV WORD PTR [3062H],1450H
LES DI,[3060H]；ES=1450H，DI=0100H
LDS SI,[3060H]；DS=1450H，SI=0100H
mem指定主存的连续4个字节作为逻辑地址（32位的地址指针），送入DS:r16或ES:r16
00H
01H
50H
14H
3060H
3061H
3062H
3063H

## Slide 32: 2.2 算术运算类指令
四则运算是计算机经常进行的一种操作。算术运算指令实现二进制（和十进制）数据的四则运算
掌握常用状态标志，并请注意算术运算类指令对标志的影响
  掌握：ADD/ADC/INC、SUB/SBB/DEC/ NEG/CMP
  MUL/IMUL、DIV/IDIV
  理解：CBW/CWD、DAA/DAS、 AAA/ AAS/AAM/AAD

## Slide 33: 2.2.1状态标志
作为加减运算和逻辑运算等指令的辅助结果
用于构成各种条件、实现程序分支
常用状态标志
  进位标志CF、溢出标志OF
  零位标志ZF、符号标志SF
  奇偶标志PF
OF
11
15 12
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
5
AF
4
3
PF
2
1
CF
0

## Slide 34: 1. 进位标志CF（Carry Flag）
当运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即CF = 1；否则CF = 0。
例：3AH + 7CH＝B6H； 没有进位：CF = 0
AAH + 7CH＝（1）26H； 有进位： CF = 1
8位无符号数表示范围0~255，即：00H-FFH
注：CF反映无符号数运算是否溢出

## Slide 35: 溢出标志OF（Overflow Flag）
若算术运算的结果有溢出，则OF＝1；否则 OF＝0
例：
3AH + 7CH＝B6H=00111010+01111100=10100110
产生溢出： OF = 1
AAH + 7CH＝（1）26H=10101010+01111100=1,0010,0110
没有溢出：OF = 0；
1表示模溢出，自然丢掉
注：表示有符号数的结果是否超出表示范围，即：溢出
00111010
+ 01111100
10110110

## Slide 36: 关于溢出
处理器内部以补码表示有符号数
8位表达的整数范围是：＋127～－128
16位表达的范围是：＋32767～－32768
如果运算结果超出这个范围，就产生了溢出
有溢出，说明有符号数的运算结果不正确
例：3AH＋7CH＝B6H，就是58＋124＝182，
已经超出8位带符号数的表示范围：－128～＋127 ，产生溢出，故OF＝1；
另一方面，补码B6H=10100110的真值是-74，
显然运算结果也不正确
判断规则：
判断运算结果是否溢出的简单规则：
只有当两个相同符号数相加（包括不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；因为，此时的运算结果显然不正确
其他情况下，则不会产生溢出

## Slide 37: 溢出和进位
溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围，超出范围后加上进位或借位运算结果仍然正确；
溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围，超出范围后运算结果不正确。
例1：3AH + 7CH＝B6H
无符号数运算：58＋124＝182
范围内，无进位 （0~255）
有符号数运算： 58＋124＝182
范围外，有溢出 （-128~+127）
例2：AAH + 7CH＝(1)26H
无符号数运算：170＋124＝294
范围外，有进位
有符号数运算：-86＋124＝38
范围内，无溢出

## Slide 38: 如何运用溢出和进位
处理器对两个操作数进行运算时，按照无符号数求得结果，并相应设置进位标志CF；同时，根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF
应该利用哪个标志，则由程序员来决定。也就是说，如果将参加运算的操作数认为是无符号数，就应该关心进位；认为是有符号数，则要注意是否溢出
故而8086中加减法指令只有一套

## Slide 39: 3. 零标志ZF（Zero Flag）
若运算结果为0，则ZF = 1；否则ZF = 0
例：
3AH + 7CH＝B6H； 结果不是零：ZF = 0
84H + 7CH＝（1）00H；结果是零： ZF = 1

## Slide 40: 4. 符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1，则SF = 1；否则SF = 0
有符号数据用最高有效位表示数据的符号
所以，最高有效位就是符号标志的状态
例：3AH + 7CH＝B6H， 最高位D7＝1：SF = 1
84H + 7CH＝（1）00H，最高位D7＝0：SF = 0

## Slide 41: 5. 奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时，PF = 1；否则PF = 0
PF标志仅反映最低8位中“1”的个数是偶或奇，即使是进行16位字操作
例：3AH + 7CH＝B6H＝10110110B
结果中有5个1，是奇数：PF = 0

## Slide 42: 6. 辅助进位标志AF（Auxiliary Carry Flag）
例子：3AH + 7CH＝B6H，D3有进位：AF = 1
运算时D3位（低半字节）有进位或借位时，AF = 1；否则AF = 0。
这个标志主要由处理器内部使用，用于十进制算术运算调整指令中，用户一般不必关心

## Slide 43: 2.2.2加法指令
1. 加法指令ADD
  ADD指令将源与目的操作数相加，结果送到目的操作数
  ADD指令按状态标志的定义相应设置
  格式：
  ADD reg,imm/reg/mem ；reg←reg＋imm/reg/mem
  ADD mem,imm/reg ；mem←mem＋imm/reg

## Slide 44: 例2.15：加法运算
MOV AL,0FBH ；AL=0FBH
ADD AL,07H ；AL=02H
MOV WORD PTR [200H],4652H ；[200H]=4652H
MOV BX,1FEH ；BX=1FEH
ADD AL,BL ；AL=00H
ADD WORD PTR [BX+2],0F0F0H ；[200H]=3742H CF=1

## Slide 45: 2. 带进位加法指令ADC
ADC指令将源与目的操作数相加，再加上进位CF标志，结果送到目的操作数
ADC指令按状态标志的定义相应设置
ADC指令主要与ADD配合，实现多精度加法运算
格式：
  ADC reg,imm/reg/mem
  ；reg←reg＋imm/reg/mem＋CF
  ADC mem,imm/reg
  ；mem←mem＋imm/reg＋CF

## Slide 46: 例2.16：双字加法
MOV AX,4652H ；AX=4652H
ADD AX,0F0F0H ；AX=3742H，CF=1
MOV DX,0234H ；DX=0234H
ADC DX,0F0F0H ；DX=F325H，CF=0
DX+AX＝ 0234 4652H
＋F0F0 F0F0H
F325 3742H
注：多字操作CF存放进位，构成进位链
1

## Slide 47: 3. 增量指令INC（increment）
INC指令对操作数加1（增量）
INC指令不影响进位CF标志，根据定义设置其他状态标志
格式：
  INC reg/mem
  ；reg/mem←reg/mem＋1
例：INC BX
INC BYTE PTR [BX]

## Slide 48: 2.2.3 减法指令
SUB指令将目的操作数减去源操作数，结果送到目的操作数
SUB指令按照定义相应设置状态标志
SUB reg,imm/reg/mem ；reg←reg－imm/reg/mem
SUB mem,imm/reg ； mem←mem－imm/reg

## Slide 49: 例2.17：减法运算
MOV AL,0FBH ；AL=0FBH
SUB AL,07H ；AL=0F4H，CF＝0
MOV WORD PTR [200H],4652H
；[200H]=4652H
MOV BX,1FEH ；BX=1FEH
SUB AL,BL ；AL=0F6H
SUB WORD PTR [BX+2],0F0F0H
；[200H]=5562H，CF＝1
[AL-BL]补=[AL]补+[-BL]补
11110100+[-11111110]补=
11110100+00000010=11110110=0f6H
4652H-0F0F0H=
010001100101001+[-1111000011110000]补=0100 0110 0101 0010+0000 1111 0001 0000
=5562H
CF的判断是将其视为无符号数时得到的进位或者借位的状态

## Slide 50: 2. 带借位减法指令SBB
SBB指令将目的操作数减去源操作数，再减去借位CF（进位），结果送到目的操作数。
SBB指令按照定义相应设置状态标志
SBB指令主要与SUB配合，实现多精度减法运算
格式：
SBB reg,imm/reg/mem
；reg←reg－imm/reg/mem－CF
SBB mem,imm/reg
；mem←mem－imm/reg－CF

## Slide 51: 例2.18：双字减法
MOV AX,4652H ；AX=4652H
SUB AX,0F0F0H ；AX=5562H，CF=1；借位
MOV DX,0234H ；DX=0234H
SBB DX,0F0F0H ；DX=1143H，CF=1；借位
；DX-AX＝ 0234 4652H
- F0F0 F0F0H
1143 5562H

## Slide 52: 3. 减量指令DEC（decrement）
DEC指令对操作数减1（减量）
DEC指令不影响进位CF标志，但可影响其他状态标志
INC指令和DEC指令都是单操作数指令
主要用于对计数器和地址指针的调整
格式：
  DEC reg/mem
  ；reg/mem←reg/mem－1
例子： DEC CX
DEC WORD PTR [SI]

## Slide 53: 4. 求补指令NEG（negative）
NEG指令对操作数执行求补运算：用零减去操作数，然后结果返回操作数
求补运算也可以表达成：将操作数按位取反后加1
NEG指令对标志的影响与用零作减法的SUB指令一样
格式：
  NEG reg/mem ；reg/mem←0－reg/mem

## Slide 54: 例2.19：求补运算
MOV AX,0FF64H
NEG AL
；AX=FF9CH，OF=0、SF=1、ZF=0、PF=1、CF=1
SUB AL,9DH
；AX=FFFFH，OF=0、SF=1、ZF=0、PF=1、CF=1
NEG AX
；AX=0001H，OF=0、SF=0、ZF=0、PF=0、CF=1
DEC AL
；AX=0000H，OF=0、SF=0、ZF=1、PF=1、CF=1
NEG AX
；AX=0000H，OF=0、SF=0、ZF=1、PF=1、CF=0
NEG AL
AL=64H=0110 0100；
取反+1： 1001 1100=9CH
or: FFH(256)-64H=9CH
SUB AL,9DH
AL=9CH=1001 1100；
9CH-9DH=1001 1100+[-1001 1101]补
=1001 1100+0110 0011=FFH

## Slide 55: 5. 比较指令CMP（compare）
CMP指令将目的操作数减去源操作数，按照定义相应设置状态标志
CMP指令执行的功能与SUB指令，但结果不回送目的操作数
格式：
CMP reg,imm/reg/mem
；reg－imm/reg/mem
CMP mem,imm/reg
；mem－imm/reg

## Slide 56: 例2.20：比较AL与100
CMP AL,100 ；AL-100
JB BELOW
；AL<100，跳转到BELOW执行
SUB AL,100
；AL≥100，AL←AL-100
INC AH ；AH←AH+1
BELOW: ...
注：执行比较指令之后，可以根据标志判断两个数是否相等、大小关系等

## Slide 57: 2.2.4 乘法指令
MUL r8/m8
；无符号字节乘法
；AX←AL×r8/m8
MUL r16/m16
；无符号字乘法
；DX.AX←AX×r16/m16
IMUL r8/m8
；有符号字节乘法
；AX←AL×r8/m8
IMUL r16/m16
；有符号字乘法
；DX.AX←AX×r16/m16

## Slide 58: 乘法指令的功能
乘法指令分无符号和有符号乘法指令
乘法指令的源操作数显式给出，隐含使用另一个操作数AX和DX
  字节量相乘：AL与r8/m8相乘，得到16位的结果，存入AX
  字量相乘：AX与r16/m16相乘，得到32位的结果，其高字存入DX，低字存入AX
乘法指令利用OF和CF判断乘积的高一半是否具有有效数值

## Slide 59: 乘法指令对标志的影响
乘法指令如下影响OF和CF标志：
  MUL指令——若乘积的高一半（AH或DX）为0，则OF=CF=0；否则OF=CF=1
  IMUL指令——若乘积的高一半是低一半的符号扩展，则OF=CF=0；否则均为1
乘法指令对其他状态标志没有定义
  对标志没有定义：指令执行后这些标志是任意的、不可预测（即无法判断具体是0还是1）
  对标志没有影响：指令执行不改变标志状态

## Slide 60: 例2.21：乘法运算
mov al,0b4h ；al=b4h=180
mov bl,11h ；bl=11h=17
mul bl ；ax=Obf4h=3060
；OF=CF=1，AX高8位不为0
mov al,0b4h ；al=b4h=－76
mov bl,11h ；bl=11h=17
imul bl ；ax=faf4h=－1292
；OF=CF=1，AX高8位含有效数字

## Slide 61: 2.2.5 除法指令
DIV r8/m8 ；无符号字节除法：
AL←AX÷r8/m8的商，Ah←AX÷r8/m8的余数
DIV r16/m16 ；无符号字除法：
；AX←DX.AX÷r16/m16的商，DX←DX.AX÷r16/m16的余数
IDIV r8/m8 ；有符号字节除法：
AL←AX÷r8/m8的商，Ah←AX÷r8/m8的余数
IDIV r16/m16 ；有符号字除法：
；AX←DX.AX÷r16/m16的商，DX←DX.AX÷r16/m16的余数

## Slide 62: 除法指令的功能
除法指令分无符号和有符号除法指令
除法指令的除数显式给出，隐含使用另一个操作数AX和DX作为被除数
  字节量除法：AX除以r8/m8，8位商存入AL，8位余数存入AH
  字量除法：DX.AX除以r16/m16，16位商存入AX，16位余数存入DX
除法指令对标志没有定义
除法指令会产生结果溢出

## Slide 63: 除法错中断
当被除数远大于除数时，所得的商就有可能超出它所能表达的范围。如果存放商的寄存器AL/AX不能表达，便产生溢出，8086CPU中就产生编号为0的内部中断—除法错中断
  对DIV指令，除数为0，或者在字节除时商超过8位，或者在字除时商超过16位
  对IDIV指令，除数为0，或者在字节除时商不在-128～127范围内，或者在字除时商不在-32768～32767范围内

## Slide 64: 例2.22：除法运算
mov ax,0400h ；ax=400h=1024
mov bl,0b4h ；bl=b4h=180
div bl ；商al＝05h＝5
；余数ah＝7ch＝124
mov ax,0400h ；ax=400h=1024
mov bl,0b4h ；bl=b4h=-76 ； b4h=10110100；
真值=-1001100=-76
idiv bl ；商al＝f3h＝-13
；余数ah＝24h＝36

## Slide 65: 2.2.6 符号扩展指令
CBW ；AL的符号扩展至AH
  如AL的最高有效位是0，则AH＝00
  AL的最高有效位为1，则AH＝FFH，AL不变
CWD ；AX的符号扩展至DX
  如AX的最高有效位是0，则DX＝00
  AX的最高有效位为1，则DX＝FFFFH，AX不变
符号扩展是指用一个操作数的符号位（即最高位）形成另一个操作数，后一个操作数的各位是全0（正数）或全1（负数）。符号扩展不改变数据大小

## Slide 66: 例2.23：符号扩展
MOV AL,80H ；AL=80H
CBW ；AX=FF80H
ADD AL,255 ；AL=7FH
CBW ；AX=007FH

## Slide 67: 例2.24：AX÷BX
CWD ；DX.AX←AX
IDIV BX ；AX←DX.AX÷BX
对有符号数除法，可以利用符号扩展指令得到倍长于除数的被除数
对无符号数除法，采用直接使高8位或高16位清0，获得倍长的被除数，这就是零位扩展

## Slide 68: 2.2.7 十进制调整指令
压缩BCD码就是通常的8421码；它用4个二进制位表示一个十进制位，一个字节可以表示两个十进制位，即00～99
非压缩BCD码用8个二进制位表示一个十进制位，只用低4个二进制位表示一个十进制位0～9，高4位任意，通常默认为0
十进制数调整指令：对二进制运算的结果进行十进制调整，以得到十进制的运算结果
分成压缩BCD码和非压缩BCD码调整

## Slide 69: BCD码（Binary Coded Decimal）
二进制编码的十进制数：一位十进制数用4位二进制编码来表示
8086支持压缩BCD码和非压缩BCD码的调整运算
      真值 8 64
      二进制编码 08H 40H
      压缩BCD码 08H 64H
      非压缩BCD码 08H 0604H

## Slide 70: 1. 压缩BCD码加、减调整指令
（ADD AL,I8/R8/M8）
（ADC AL,I8/R8/M8）
DAA
AL←将AL的加和调整为压缩BCD码
（SUB AL,I8/R8/M8）
（SBB AL,I8/R8/M8）
DAS
AL←将AL的减差调整为压缩BCD码
使用DAA或DAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
DAA和DAS指令对OF标志无定义，按结果影响其他标志，例如CF反映压缩BCD码相加或减的进位或借位状态

## Slide 71: BCD码运算结果为何要进行调整？
例1：计算38+29=？
  采用BCD码进行运算： 00111000+00101001=01100001（61）
  但是正确的结果是 67，结果相差6
例2：计算25+16=？
  采用BCD码计算：00110101+00010110=00111011
  结果的低四位是非法的8421码
出错的原因
  第一个例子中，D3向D4产生了一个进位，即AF=1（半进位）这个半进位相当于16，而按照十进制正常的进位是10，所以相比于十进制的进位多进了6，故结果比正常的少了6.
  调整：当有半进位时，在低位的BCD码上再加6(0110)进行调整。
  第二个例子：在个位数的运算中不足以引进半进位（5+6=11<16），而按照十进制的运算规则它应该向高位进位，使得高位的BCD码没有得到进位而出错。
  调整：相加结果的低位BCD码大于9时，加上0110（6），迫使其向高位产生进位。
  即：00111011+00000110=01000001=41

## Slide 72: 例2.25a：压缩BCD加法
MOV AL,68H
；AL=68H，压缩BCD码表示真值68
MOV BL,28H
；BL=28H，压缩BCD码表示真值28
ADD AL,BL
；二进制加法：AL=68H+28H=90H； AF=1
DAA ；十进制调整：AL=96H
；实现压缩BCD码加法：68＋28＝96
DAA功能：
如果AL寄存器中低4位大于9或者辅助进位AF=1，则：AL=AL+6且AF=1；
如果AL>=0A0H或CF=1，则：AL=AL+60H且CF=1；同时，SF、ZF、PF均有影响

## Slide 73: 例2.25b：压缩BCD减法
MOV AL,68H
；AL=68H，压缩BCD码表示真值68
MOV BL,28H
；BL=28H，压缩BCD码表示真值28
SUB AL,BL
；二进制减法：AL=68H-28H=40H
DAS ；十进制调整：AL=40H
；实现压缩BCD码加法：68-28＝40

## Slide 74: 例2.26：压缩BCD减法
MOV AX,1234H
MOV BX,4612H
SUB AL,BL
DAS ；34-12＝22，CF＝0
XCHG AL,AH
SBB AL,BH
DAS ；12-46＝66，CF=1
XCHG AL,AH ；1234－4612＝6622
注：如果AF=1或者AL寄存器中低4位大于9，则AL=AL-6且AF=1；
如果AL>=0A0H或CF=1，则AL=AL-60h，且CF=1，同时，SF、ZF、PF均受影响
12H-46H=CCH
因：AL寄存器中低4位大于9，
故：AL=0CH-6=6H,此时AL=C6H>A0H,故：AL=C6H-60H=66
补+补
补= 补连同符号位一起取反+1
12H-46H=00010010-01000110=0,00010010+(-01000110)补=0,00010010+1,10111010=1,11001100=CCH

## Slide 75: 2.非压缩BCD码加、减调整指令
（ADD AL,i8/r8/m8）
（ADC AL,i8/r8/m8）
AAA
；AL←将AL的加和调整为非压缩BCD码
；AH←AH＋调整的进位
（SUB AL,i8/r8/m8）
（SBB AL,i8/r8/m8）
AAS
；AL←将AL的减差调整为非压缩BCD码
；AH←AH－调整的借位
使用AAA或AAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
AAA和AAS指令在调整中产生了进位或借位，则AH要加上进位或减去借位，同时CF=AF=1，否则CF=AF=0；它们对其他标志无定义

## Slide 76: 例2.27a：非压缩BCD加法
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H， 非压缩BCD码表示真值9
ADD AL,BL
；二进制加法：AL=08H+09H=11H
AAA
；十进制调整：AX=0707H （AF=1）
；实现非压缩BCD码加法：68＋9＝77
AH=06+1=07H

## Slide 77: 例2.27b：非压缩BCD减法
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H， 非压缩BCD码表示真值9
SUB AL,BL
；二进制减法：AL=08H-09H=FFH（CF=1）
AAS
；十进制调整：AX=0509H
；实现非压缩BCD码减法：68-9＝59

## Slide 78: 3. 非压缩BCD码乘、除调整指令
MUL r8/m8
AAM
；AX←将AX的乘积调整为非压缩BCD码
DIV r8/m8
AAD
；AX←将AX中非压缩BCD码扩展成二进制数
AAM指令跟在字节乘MUL之后，将乘积调整为非压缩BCD码
AAD指令跟在字节除DIV之前，先将非压缩BCD码的被除数调整为二进制数
AAM和AAD指令根据结果设置SF、ZF和PF，但对OF、CF和AF无定义

## Slide 79: 例2.27c：非压缩BCD乘
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
MUL BL
；二进制乘法：AL=08H×09H=0048H
AAM
；十进制调整：AX=0702H
；实现非压缩BCD码乘法：8×9＝72
AAM
AL/0AH
AH<-商
AL<-余数；
AL=48H=72/10
商7
余数2

## Slide 80: 例2.27d：非压缩BCD除
MOV AX,0608H
；AX=0608H，非压缩BCD码表示真值68
MOV BL,09H
；BL=09H，非压缩BCD码表示真值9
AAD
；二进制扩展：AX=68＝0044H (16*4+4)
DIV BL
；除法运算：商AL=07H，余数AH=05H
；实现非压缩BCD码除法：
68÷9＝7（余5）

## Slide 81: 习题2.9
设X、Y、Z、V均为16位带符号数，分别存放在X、Y、Z、V存储单元中，阅读如下程序段，得出它的运算公式，并说明运算结果存于何处？
V
Z
Y
X
65
F3
02
00
24
E0
05
00

## Slide 82: 习题2.9：算术运算1
MOV AX,X
IMUL Y ；DX.AX＝X×Y
MOV CX,AX
MOV BX,DX ；BX.CX＝X×Y
MOV AX,Z
CWD
ADD CX,AX
ADC BX,DX ；BX.CX＝X×Y＋Z

## Slide 83: 习题2.9：算术运算2
SUB CX,540
SBB BX,0
；BX.CX＝X×Y＋Z－540
MOV AX,V
CWD
SUB AX,CX
SBB DX,BX
；DX.AX＝V－（X×Y＋Z－540）
IDIV X
；DX.AX＝（V－（X×Y＋Z－540））÷X

## Slide 84: 2.3 位操作类指令
位操作类指令以二进制位为基本单位进行数据的操作
这是一类常用的指令，都应该掌握
注意这些指令对标志位的影响
  1、逻辑运算指令
  AND OR XOR NOT TEST
  2、移位指令
  SHL SHR SAR
  3、循环移位指令
  ROL ROR RCL RCR

## Slide 85: 2.3.1 逻辑运算指令
1. 逻辑与指令AND
对两个操作数执行逻辑与运算，结果送到目的操作数
  AND mem,imm/reg ；mem←mem∧imm/reg
  AND reg,imm/reg/mem ；reg←reg∧imm/reg/mem
AND指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
只有相“与”的两位都是1，结果才是1；否则，“与”的结果为0

## Slide 86: 2.3.1 逻辑运算指令
2. 逻辑或指令
对两个操作数执行逻辑或运算，结果送到目的操作数
  OR reg,imm/reg/mem ；reg←reg∨imm/reg/mem
  OR mem,imm/reg ；mem←mem∨imm/reg
OR指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
只要相“或”的两位有一位是1，结果就是1；否则，结果为0

## Slide 87: 2.3.1 逻辑运算指令
3. 逻辑异或指令XOR
对两个操作数执行逻辑异或运算，结果送到目的操作数
  XOR reg,imm/reg/mem ；reg←reg⊕imm/reg/mem
  XOR mem,imm/reg ；mem←mem⊕imm/reg
只有相“异或”的两位不相同，结果才是1；否则，结果为0
XOR指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义

## Slide 88: 2.1.3 逻辑运算指令
4. 逻辑非指令NOT
对一个操作数执行逻辑非运算
NOT reg/mem ；reg/mem←～reg/mem
按位取反，原来是“0”的位变为“1”；原来是“1”的位变为“0”
NOT指令是一个单操作数指令
NOT指令不影响标志位

## Slide 89: 例题：逻辑运算
MOV AL,45H ；逻辑与 AL=01H
AND AL,31H ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
MOV AL,45H ；逻辑或 AL=75H
OR AL,31H ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
MOV AL,45H ；逻辑异或 AL=74H
XOR AL,31H ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=1
MOV AL,45H ；逻辑非 AL=0BAH
NOT AL ；标志不变

## Slide 90: 例题：逻辑指令应用
AND指令可用于复位某些位（同0相与），不影响其他位：将BL中D3和D0位清0，其他位不变
AND BL,11110110B
OR指令可用于置位某些位（同1相或），不影响其他位：将BL中D3和D0位置1，其他位不变
OR BL, 00001001B
XOR指令可用于求反某些位（同1相异或），不影响其他位：将BL中D3和D0位求反，其他不变
XOR BL, 00001001B

## Slide 91: 2.1.3逻辑运算指令
5. 测试指令 TEST
对两个操作数执行逻辑与运算，结果不回送到目的操作数
TEST mem,imm/reg ；mem∧imm/reg
TEST reg,imm/reg/mem ；reg∧imm/reg/mem
只有相“与”的两位都是1，结果才是1；否则，“与”的结果为0
TEST指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义

## Slide 92: 例2.32：测试为0或1
TEST AL,01H ；测试AL的最低位D0
JNZ THERE ；标志ZF=0，即D0=1
；则程序转移到THERE
... ；否则ZF=1，即D0=0，顺序执行
THERE: ...
TEST指令通常用于检测一些条件是否满足，但又不希望改变原操作数的情况

## Slide 93: 2.3.2 移位指令
将操作数移动一位或多位，分成逻辑移位和算术移位，分别具有左移或右移操作
SHL reg/mem,1/CL
逻辑左移，最高位进入CF，最低位补0
SAL reg/mem,1/CL
算术左移，最高位进入CF，最低位补0
SHR reg/mem,1/CL
逻辑右移，最低位进入CF，最高位补0
SAR reg/mem,1/CL
算术右移，最低位进入CF，最高位不变
SAL与SHL相同

## Slide 94: 移位指令的操作数
移位指令的第一个操作数是指定的被移位的操作数，可以是寄存器或存储单元
后一个操作数表示移位位数，该操作数为1，表示移动一位；当移位位数大于1时，则用CL寄存器值表示，该操作数表达为CL

## Slide 95: 移位指令对标志的影响
按照移入的位设置进位标志CF
根据移位后的结果影响SF、ZF、PF
对AF没有定义
如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定

## Slide 96: 例2.33：移位指令
MOV CL,4
MOV AL,0F0H ；AL=F0H
SHL AL,1 ；AL=E0H
；CF=1，SF=1、ZF=0、PF=0，OF=0
SHR AL,1 ；AL=70H
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=1
SAR AL,1 ；AL=38H
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=0
SAR AL,CL ；AL=03H
；CF=1，SF=0、ZF=0、PF=1

## Slide 97: 例2.34：移位实现乘
MOV SI,AX
SHL SI,1 ；SI←2×AX
ADD SI,AX ；SI←3×AX
MOV DX,BX
MOV CL,03H
SHL DX,CL ；DX←8×BX
SUB DX,BX ；DX←7×BX
ADD DX,SI ；DX←7×BX＋3×AX
逻辑左移一位相当于无符号数乘以2
逻辑右移一位相当于无符号数除以2

## Slide 98: 2.3.3 循环移位指令
将操作数从一端移出的位返回到另一端形成循环，分成不带进位和带进位，分别具有左移或右移操作
ROL reg/mem,1/CL ；不带进位循环左移
ROR reg/mem,1/CL ；不带进位循环右移
RCL reg/mem,1/CL ；带进位循环左移
  RCL是将某数最高位移进入CF，而CF里的内容跑到该数的最低位，形成咬尾蛇循环，移位次数为CL或CX指定的次数
RCR reg/mem,1/CL ；带进位循环右移
  RCR相反，它是从最低位移出到CF，CF跑到最高位，形成咬尾蛇循环

## Slide 99: 循环移位指令对标志的影响
按照指令功能设置进位标志CF
不影响SF、ZF、PF、AF
如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定

## Slide 100: 例2.35：32位数移位
将DX.AX中32位数值左移一位
SHL AX,1
RCL DX,1
DX
AX
CF
0
CF->DX 最低位
DX原最高位进入CF

## Slide 101: 例2.36：位传送
把AL最低位送BL最低位，保持AL不变
ROR BL,1
ROR AL,1
RCL BL,1
ROL AL,1
BL7………….BL0
AL7………….AL0
BL0………….BL1
AL0………….AL1
BL0………….BL1
AL0………….AL1
BL0
CF
AL0
CF
BL1………….BL1 AL0
AL7………….AL1AL0
4
2
3
1
注：无论是ROR，ROL还是RCL，RCR，都将移入CF标志位

## Slide 102: 例2.37：BCD码合并
；AH.AL分别存放着非压缩BCD码的两位
；将它们合并成为一个压缩BCD码存AL
AND AX,0F0FH ；保证高4位为0
MOV CL,4
ROL AH,CL ；也可以用SHL AH,CL
ADD AL,AH ；也可以用or al,ah

## Slide 103: 2.4 控制转移类指令
控制转移类指令用于实现分支、循环、过程等程序结构，是仅次于传送指令的常用指令
  重点掌握：JMP/JCC/LOOP CALL/RET
  一般了解：LOOPZ/LOOPNZ INTO
  控制转移类指令通过改变IP（和CS）值，实现程序执行顺序的改变

## Slide 104: 2.4.1 无条件转移指令
只要执行无条件转移指令JMP，就使程序转到指定的目标地址处，从目标地址处开始执行指令
操作数label是要转移到的目标地址（目的地址、转移地址）
JMP指令分成4种类型：
    段内转移、相对寻址
    段内转移、间接寻址
    段间转移、直接寻址
    段间转移、间接寻址

## Slide 105: 目标地址的寻址方式
直接寻址方式
相对寻址方式
  相对寻址方式以当前IP为基地址，加上位移量构成目标地址
  转移地址象立即数一样，直接在指令的机器代码中
间接寻址方式
  转移地址在寄存器或主存单元中

## Slide 106: 目标地址的范围：段内
段内转移——近转移（near）
  在当前代码段64KB范围内转移（ ±32KB范围）
  不需要更改CS段地址，只要改变IP偏移地址
段内转移——短转移（short）
  转移范围可以用一个字节表达，在段内－128～＋127范围的转移
代码段
代码段

## Slide 107: 目标地址的范围：段间
段间转移——远转移（far）
  从当前代码段跳转到另一个代码段，可以在1MB范围
  更改CS段地址和IP偏移地址
  目标地址必须用一个32位数表达，叫做32位远指针，它就是逻辑地址
代码段
代码段
实际编程时，MASM汇编程序会根据目标地址的距离，自动处理成短转移、近转移或远转移
程序员可用操作符short、near ptr 或far ptr 强制

## Slide 108: 段内转移、相对寻址
JMP label ；IP←IP+位移量
位移量是紧接着JMP指令后的那条指令的偏移地址，到目标指令的偏移地址的地址位移
当向地址增大方向转移时，位移量为正；向地址减小方向转移时，位移量为负
AGAIN: DEC CX ；标号AGAIN的指令
……
JMP AGAIN ；转移到AGAIN处继续执行
……
JMP OUTPUT ；转向OUTPUT
……
OUTPUT: MOV RESULT,AL ；标号OUTPUT的指令

## Slide 109: 段内转移、间接寻址
JMP R16/M16 ；IP←R16/M16
将一个16位寄存器或主存字单元内容送入IP寄存器，作为新的指令指针，但不修改CS寄存器的内容
JMP AX ；IP←AX
JMP WORD PTR [2000H] ；IP←[2000H]

## Slide 110: 段间转移、直接寻址
JMP FAR PTR LABEL
；IP←LABEL的偏移地址
；CS←LABEL的段地址
将标号所在段的段地址作为新的CS值，标号在该段内的偏移地址作为新的IP值；这样，程序跳转到新的代码段执行
JMP FAR PTR OTHERSEG
；远转移到代码段2的OTHERSEG

## Slide 111: 段间转移、间接寻址
JMP FAR PTR MEM
；IP←[MEM]，CS←[MEM+2]
用一个双字存储单元表示要跳转的目标地址。这个目标地址存放在主存中连续的两个字单元中的，低位字送IP寄存器，高位字送CS寄存器
MOV WORD PTR [BX],0
MOV WORD PTR [BX+2],1500H
JMP FAR PTR [BX] ；转移到1500H:0

## Slide 112: 2.4.2 条件转移指令
JCC label
；条件满足，发生转移：IP←IP＋8位位移量
；条件不满足，顺序执行
指定的条件cc如果成立，程序转移到由标号label指定的目标地址去执行指令；条件不成立，则程序将顺序执行下一条指令
操作数label是采用相对寻址方式的短转移标号
    表示Jcc指令后的那条指令的偏移地址，到目标指令的偏移地址的地址位移
    距当前IP地址－128～＋127个单元的范围之内

## Slide 113: JCC指令的分类
JCC指令不影响标志，但要利用标志（表2.3）。根据利用的标志位不同，16条指令分成3种情况：
  1. 判断单个标志位状态
  2. 比较无符号数高低
  3. 比较有符号数大小

## Slide 114: 转移条件cc：单个标志状态
JZ/JE ZF=1 Jump if Zero/Equal
JNZ/JNE ZF=0 Jump if Not Zero/Not Equal
JS SF=1 Jump if Sign
JNS SF=0 Jump if Not Sign
JP/JPE PF=1 Jump if Parity/Parity Even （“1”的个数为偶数）
JNP/JPO PF=0 Jump if Not Parity/Parity Odd （“1”的个数为奇数）
JO OF=1 Jump if Overflow
JNO OF=0 Jump if Not Overflow
JC CF=1 Jump if Carry
JNC CF=0 Jump if Not Carry

## Slide 115: 转移条件cc：两数大小关系
JB/JNAE CF=1
Jump if Below/Not Above or Equal
JNB/JAE CF=0
Jump if Not Below/Above or Equal
JBE/JNA CF=1或ZF=1
Jump if Below/Not Above
JNBE/JA CF=0且ZF=0
Jump if Not Below or Equal/Above
JL/JNGE SF≠OF
Jump if Less/Not Greater or Equal
JNL/JGE SF=OF
Jump if Not Less/Greater or Equal
JLE/JNG ZF≠OF或ZF=1
Jump if Less or Equal/Not Greater
JNLE/JG SF=OF且ZF=0
Jump if Not Less or Equal/Greater

## Slide 116: 判断单个标志位状态
这组指令单独判断5个状态标志之一
JZ/JE和JNZ/JNE：利用零标志ZF，判断结果是否为零（或相等）
JS和JNS：利用符号标志SF，判断结果是正是负
JO和JNO：利用溢出标志OF，判断结果是否产生溢出
JP/JPE和JNP/JPO：利用奇偶标志PF，判断结果中“1”的个数是偶是奇
JC/JB/JNAE和JNC/JNB/JAE：利用进位标志CF，判断结果是否进位或借位

## Slide 117: 例2.38：JZ/JNZ指令
TEST AL,80H ；测试最高位
JZ NEXT0 ；D7＝0（ZF＝1），转移
MOV AH,0FFH ；D7＝1，顺序执行
JMP DONE ；无条件转向
NEXT0: MOV AH,0
DONE: ...
TEST AL,80H ；测试最高位
JNZ NEXT1 ；D7＝1（ZF＝0），转移
MOV AH,0 ；D7＝0，顺序执行
JMP DONE ；无条件转向
NEXT1: MOV AH,0FFH
DONE: ...
例2.38 如果AL最高位为0，则设置AH=0；如果AL最高位为1，则设置AH=FFH（也就是用一段程序实现符号扩展指令CBW的功能）

## Slide 118: 例2.39：JS/JNS指令
2.39 ：计算|X－Y|（绝对值），X和Y均存放在X单元和Y单元的16位操作数，结果存入RESULT中
；X和Y为存放于X单元和Y单元的16位操作数
；结果存入RESULT
MOV AX,X
SUB AX,Y
JNS NONNEG
NEG AX ；NEG是求补指令
NONNEG: MOV RESULT,AX

## Slide 119: 例2.40：JO/JNO指令
2.40： 计算X－Y，X和Y分别存放在X单元和Y单元中的16位有符号操作数，若溢出，则转移到OVERFLOW处理。
；X和Y为存放于X单元和Y单元的16位操作数
；若溢出，则转移到overflow处理
MOV AX,X
SUB AX,Y
JO OVERFLOW
... ；无溢出，结果正确
OVERFLOW: ... ；有溢出处理

## Slide 120: 例2.41：JP/JNP指令
设字符的ASCII码在AL寄存器中，将字符加上奇校验位。在字符ASCII码中为“1”的个数已为奇数时，则令其最高位为“0”；否则令最高位为“1”。
AND AL,7FH
；最高位置“0”，同时判断“1”的个数
JNP NEXT
；个数已为奇数，则转向NEXT
OR AL,80H ；否则，最高位置“1”
NEXT: ...

## Slide 121: 例2.42：JC/JNC指令
；记录BX中“1”的个数
XOR AL,AL ；AL＝0，CF＝0
AGAIN: TEST BX,0FFFFH ；等价于 CMP BX,0
JE NEXT
SHL BX,1
JNC AGAIN
INC AL
JMP AGAIN
NEXT: ... ；AL保存1的个数
XOR AL,AL ；AL＝0，CF＝0
AGAIN: CMP BX,0
JZ NEXT
SHL BX,1；也可使用 SHR BX,1
ADC AL,0
JMP AGAIN
NEXT: ...；AL保存1的个数
第II种
第I种

## Slide 122: 2. 比较无符号数高低
无符号数的大小用高（Above）低（Below）表示
利用CF确定高低、利用ZF标志确定相等（Equal）
两数的高低分成4种关系：
    低于（不高于等于）：JB/JNAE
    不低于（高于等于）：JNB/JAE
    低于等于（不高于）：JBE/JNA
    不低于等于（高于）：JNBE/JA

## Slide 123: 例2.43：比较无符号数
2.43:比较无符号数大小，将较大的存入RESULT主存单元
CMP AX,BX ；比较AX和BX
JNB NEXT ；若AX≥BX，转移
XCHG AX,BX ；若AX＜BX，交换
NEXT: MOV RESULT,AX

## Slide 124: 3. 比较有符号数大小
有符号数的大（Greater）小（Less）需要组合OF、SF标志，并利用ZF标志确定相等（Equal）
两数的大小分成4种关系：
  小于（不大于等于）：JL/JNGE
  小于（大于等于）：JNL/JGE
  小于等于（不大于）：JLE/JNG
  不小于等于（大于）：JNLE/JG

## Slide 125: 例2.44：比较有符号数
2.44: 比较有符号数大小，将较大的存入RESULT主存单元
CMP AX,BX ；比较AX和BX
JNL NEXT ；若AX≥BX，转移
XCHG AX,BX ；若AX＜BX，交换
NEXT: MOV RESULT,AX

## Slide 126: 2.4.3 循环指令
JCXZ label ；CX＝0，转移到标号label
LOOP label ；CX←CX－1；CX≠0，循环到标号label
LOOPZ label ；CX←CX－1；CX≠0且ZF＝1，循环到标号label
LOOPNZ label ；CX←CX－1；CX≠0且ZF＝0，循环到标号label
循环指令默认利用CX计数器
label操作数采用相对短转移寻址方式

## Slide 127: 例2.45：记录空格个数
MOV CX,COUNT ；设置循环次数
MOV SI,OFFSET STRING
XOR BX,BX ；BX＝0，记录空格数
JCXZ DONE
MOV AL,20H ；如果长度为0，退出
AGAIN: CMP AL,ES:[SI]
JNZ NEXT ；ZF＝0非空格，转移
INC BX ；ZF=1是空格，个数加1
NEXT: INC SI
LOOP AGAIN
；字符个数减1，不为0继续循环
例2.45：记录附加段中STRING字符串包含空格字符的个数，假设字符串长度为COUNT字节，结果存入RESULT单元

## Slide 128: 2.4.4 子程序指令
子程序是完成特定功能的一段程序
当主程序（调用程序）需要执行这个功能时，采用CALL调用指令转移到该子程序的起始处执行
当运行完子程序功能后，采用RET返回指令回到主程序继续执行

## Slide 129: 1. 子程序调用指令
CALL指令分成4种类型（类似JMP）
  CALL label ；段内调用、相对寻址
  CALL r16/m16 ；段内调用、间接寻址
  CALL far ptr label ；段间调用、直接寻址
  CALL far ptr mem ；段间调用、间接寻址
CALL指令需要保存返回地址：
  段内调用—入栈偏移地址IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  段间调用—入栈偏移地址IP和段地址CS
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←CS

## Slide 130: 2. 子程序返回指令RET
根据段内和段间、有无参数，分成4种类型
  RET ；无参数段内返回: ip<-ss: :[sp],,sp<-sp+2
  RET i16 ；有参数段内返回: ip<-ss:[sp],sp<-sp+2,sp<-sp+i16； 方便废除掉若干执行CALL指令之前入栈的参数
  RET ；无参数段间返回: ip<-ss: [sp],sp<-sp+2,cs<-ss: [sp], sp<-sp+2
  RET i16 ；有参数段间返回: ip<-ss: [sp],sp<-sp+2,cs<-ss: [sp], sp<-sp+i16
需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址
  段内返回—出栈偏移地址IP
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2
  段间返回—出栈偏移地址IP和段地址CS
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2
  CS←SS:[SP]，SP←SP＋2

## Slide 131: 例2.46：子程序
；主程序
MOV AL,0FH ；提供参数AL
CALL HTOASC ；调用子程序
...
；子程序：将AL低4位的一位16进制数转换成ASCII码
HTOASC: AND AL,0FH ；只取AL的低4位
OR AL,30H ；AL高4位变成3
CMP AL,39H ；是0～9，还是0AH～0FH 之间相差7
JBE HTOEND
ADD AL,7 ；是0AH～0FH，加上7
； ‘F’的 ASCII码是46
HTOEND: RET ；子程序返回
例2.46：利用子程序完成将AL低4位中的1位十六进制数转换成对应的ASCII码

## Slide 132: 2.4.5 中断指令
中断（Interrupt ）：在程序运行时，遇到紧急情况，或者一些重要错误，当前程序暂停，处理器中止现行程序，转去执行处理中断子程序，这个过程叫做中断。
中断具有多种中断类型
中断的指令有3条：
  INT i8 IRET INTO
本节主要掌握类似子程序调用指令的中断调用指令INT i8，进而学习使用DOS功能调用
中断请求可以来自处理器外部的中断源，也可以由处理器执行指令引起。

## Slide 133: 1. 8086的中断类型
8086可以管理256个中断
各种中断用一个向量编号来区别
主要分成外部中断和内部中断
外部中断—来自CPU之外的原因引起的中断，又可以分成
    可屏蔽中断：可由CPU的中断允许标志IF控制
    非屏蔽中断：不受CPU的中断允许标志IF控制
内部中断-由于8086CPU内部执行程序引起的程序中断，也称为异常。

## Slide 134: 8086的内部中断
分成四种情况：
  除法错中断：执行除法指令，结果溢出产生的 0 号中断
  指令中断：执行中断调用指令INT n 产生的中断，其向量号就是n
  断点中断：用于断点调试（INT 3）的 3 号中断
  溢出中断：执行溢出中断指令INTO时，OF＝1产生的 4 号中断
  单步中断：TF＝1在每条指令执行后产生的 1 号中断

## Slide 135: 2. 8086的中断过程
中断向量表存放在主存的最低1KB的区域内，物理地址为000H~3FFH；每4个字节对应一个中断，低字节存放偏移地址IP，高字节存放段地址CS。中断过程如下：
  标志寄存器入栈保存：SP<-SP-2,SS:[SP]<-FLAGS
  禁止新的可屏蔽中断和单步中断：IF=TF<-0
  断点地址入栈保存：SP<-SP-2,SS:[SP]<-CS,SP<-SP-2,SS:[SP]<-IP
  读取中断服务程序的起始地址：IP<-[n×4],CS<-[n×4+2]
  中断返回指令IRET实现从中断服务程序返回主程序，具体包括：
    断点地址出栈恢复：IP<- SS:[SP],SP<-SP+2,CS<- SS:[SP],
    SP<-SP+2
    标志寄存器出栈恢复：FLAGS<- SS:[SP],SP<-SP+2
图2.10 中断向量表结构

## Slide 136: 3. 8086的中断指令
INT i8 ；中断调用指令：产生i8号中断；i8表示8位立即数
IRET ； 中断返回指令：实现中断返回
INTO；
；溢出中断指令：
；若溢出标志OF=1，产生4号中断
；否则顺序执行

## Slide 137: 2.5 处理机控制类指令
对CPU状态进行控制的指令
  空操作指令NOP
  段超越前缀指令SEG
  封锁前缀指令LOCK
  暂停指令HLT
  交权指令ESC
  等待执行WAIT

## Slide 138: 空操作指令
  NOP
  不执行任何操作，但占用一个字节存储单元，空耗一个指令执行周期
  NOP常用于程序调试
    在需要预留指令空间时用NOP填充
    代码空间多余时也可以用NOP填充
    还可以用NOP实现软件延时
事实上，NOP和XCHG AX,AX的指令代码一样，都是 90H

## Slide 139: 段超越前缀指令
在允许段超越的存储器操作数之前，使用段超越前缀指令，将采用指定的段寄存器寻址操作数
CS: ；使用代码段的数据
SS: ；使用堆栈段的数据
DS: ；使用数据段的数据
ES: ；使用附加段的数据

## Slide 140: 封锁前缀指令
LOCK ；封锁总线
这是一个指令前缀，可放在任何指令前
这个前缀使得在这个指令执行时间内，8086 处理器的封锁输出引脚有效，即把总线封锁，使别的控制器不能控制总线；直到该指令执行完后，总线封锁解除
保证指令在多处理器环境中的原子性atomic，但期间CPU无法访存；
在P6处理器之后，引入缓存锁，而不需锁存内存

## Slide 141: 暂停指令
HLT ；进入暂停状态
暂停指令使CPU进入暂停状态，这时CPU不进行任何操作。当CPU发生复位或来自外部的中断时，CPU脱离暂停状态。
HLT指令可用于程序中等待中断。当程序中必须等待中断时，可用HLT，而不必用软件死循环。然后，中断使CPU脱离暂停状态，返回执行HLT的下一条指令

## Slide 142: 交权指令
ESC 6位立即数,reg/mem；把浮点指令交给浮点处理器执行
浮点协处理器8087指令是与8086的整数指令组合在一起的，当8086发现是一条浮点指令时，就利用ESC指令将浮点指令交给8087执行
实际编写程序时，一般采用易于理解的浮点指令助记符格式
ESC 6, [SI] ；就是32bit实数除法指令：FDIV dword ptr [SI]
ESC 20H,AL ；就是32bit整数加法指令：FADD ST(0),ST

## Slide 143: 等待指令
WAIT ；进入等待状态
8086利用WAIT指令和测试引脚实现与8087同步运行
浮点指令经由8086处理发往8087，并与8086本身的整数指令在同一个指令序列；而8087执行浮点指令较慢，所以8086必须与8087保持同步